## Slide 1: Visión general de una red Inalámbrica
Bluetooth

## Slide 2: Índice
Introducción
Protocolos Bluetooth
Perfiles Bluetooth
Aplicaciones Bluetooth

## Slide 3: Introducción
Los objetivos de la tecnología Bluetooth son los siguientes
Eliminar la gran cantidad de cables que unen a los dispositivos
El obtener una tecnología de bajo coste
Impulsar las redes de área personal
Reducir la potencia consumida

## Slide 4: Protocolos Bluetooth
Radio Bluetooth
Alcance | 10cm -100m
Modulación | GSFK
Sensibilidad del receptor | -70dBm
Banda ISM | 2.400-2.483,5 Ghz
Potencia de Conexión | 0dBm (1mW)
Consumo | 300uA(max),30uA(standby), 50uA (retenido/aparcado)

## Slide 5: Protocolos Bluetooth-Banda Base (I)
Picored o Piconet
Dos o más unidades comparten el mismo canal
Maestro
Sincronización dispositivos en la red
Procedimiento de búsqueda de esclavos
Esclavos
Se sincronizan y siguen la secuencia determinada por el maestro
Esclavos aparcados
Esclavos
Scatternet

## Slide 6: Protocolos Bluetooth-Banda Base (II)
El canal físico tiene 79 frecuencias de radio diferentes, las cuales son accedidas mediante una secuencia aleatoria.
El canal está dividido en slots, de 625 us cada uno.
625us
Todos los dispositivos están sincronizados con el canal en salto y tiempo.
En una transmisión cada paquete debe estar alineado con el inicio de un slot y puede tener una duración de 5
Para evitar fallos en la transmisión , el maestro envía en los slots pares y los esclavos en los impares.

## Slide 7: Protocolos Bluetooth-Banda Base (III)
Enlace SCO (Syncronous Connection-Oriented)
Conexión punto a punto con un ancho de banda fijo entre el maestro y un esclavo específico.
El enlace SCO reserva slots en intervalos regulares en la iniciación
En este tipo de enlace no es necesario asegurar la entrega y suele ser utilizado para comunicaciones de voz.
Enlace ACL (Asyncronous Conection-Less)
Conexión simétrica o asimétrica punto a multipunto sin ancho de banda prefijado, entre un maestro y uno o mas esclavos activos.
Este enlace de comunicación es un tipo de conexión de conmutación de paquetes.
Se necesita asegurar la entrega de datos y es utilizado para la transferencia de datos sin requerimientos temporales.

## Slide 8: Protocolos Bluetooth-Banda Base (III)
El stma. de transmisión esta orientado a paquetes. Todos los datos que se envían a través del canal son fragmentados y enviados en paquetes. El receptor los recibirá y los procesará empezando por el menos significativo.
Código de Acceso
Cabecera
Carga útil
Campo para sincronizar, identificar y compensar. Todos los paquetes comunes que son enviados sobre el canal de la piconet están precedidos por el mismo código de acceso
Código de acceso al canal: Identifica una piconet. Se incluye en los paquetes intercambiados en un canal.
Código de acceso de dispositivo: Utilizado para procesos de señalización especiales.
Código de acceso de Búsqueda: Utilizado para procesos de búsqueda de dispositivos.
Tipo
Dirección
Flujo
ARQN
SEQN
HEC
Dirección Temporal de 3 bits que se utiliza para distinguir los dispositivos activos en una piconet
De qué tipo es el paquete enviado y cuántos slots va ocupar
Notificar al emisor que el buffer esta lleno y debe de dejar de transmitir
Bit de reconocimiento de paquetes: paquete correcto o incorrecto
Numeración secuencial para ordenar los datos y control de repetición de paquetes
Código de redundancia para comprobar errores den la transmisión
Contiene el conjunto de datos que supone la información a transmitir
72 bits
54 bits
Hasta 2746 bits

## Slide 9: Protocolos Bluetooth-Banda Base (IV)
Establecimiento de conexiones en Bluetooth
Pregunta (inquiry)
El procedimiento de “inquiry” permite a un dispositivo descubrir qué dispositivos están en su zona de cobertura, determinando sus direcciones y el reloj de todos aquellos que respondan al mensaje de búsqueda. Entonces, si el dispositivo emisor lo desea, establecerá una conexión con alguno de los dispositivos descubiertos.
El mensaje de búsqueda no contiene ningún tipo de información sobre la fuente emisora del mensaje, no obstante, puede indicar qué clase de dispositivos deberían responder.
Un dispositivo que quiera conectar con otro transmitirá de forma continua mensajes en diferentes secuencias de salto
Cuando el dispositivo atienda a la pregunta transmitirá un mensaje de respuesta con su parámetros
Inquiry mode
Inquiry response
Búsqueda (Paging)
Entonces el maestro se encontrará en estado page, el cual transmite el código de acceso (DAC) del dispositivo esclavo. Esto el maestro lo hace de forma repetida en diferentes canales de salto ya que reloj de maestro y esclavo no están sincronizados. Y se queda a la espera de la respuesta del esclavo.
46238447
page
46238447
Después de haber recibido su código de acceso, el esclavo transmite un mensaje con su código de acceso, y se queda activado en espera. Cuando el maestro ha recibido este paquete ACK, envía un paquete de control con información acerca de su reloj, dirección, clase de dispositivo, etc.
El esclavo se activa y responde con nuevo mensaje ACK donde envía de nuevo su dirección, cambia el código de acceso también envía su reloj, queda establecida así la conexión.

## Slide 10: Protocolos Bluetooth-LMP (I)
Código de Acceso
Cabecera
Carga útil
ID transacción
Código Op
Content
CRC
1. Id Transacción: Indica si la PDU es del maestro o del esclavo
2. Código Op.: Código que permite identificar las PDUs.
3. Content: Contendrá información especifica de la aplicación.
LMP especifica un conjunto de PDU obligatorias y otras opcionales. Las obligatorias deben ser soportadas por defecto. Las opcionales no tienen porque ser soportadas, no obstante es recomendable su soporte.
LMP-Link Manager protocol
El siguiente protocolo específico se encarga de la gestión del enlace entre dispositivos Bluetooth, de la seguridad , del control de paquetes, potencia, calidad del de servicio y control de la piconet.
Formato de paquete

## Slide 11: Protocolos Bluetooth-LMP (II)
Establecimiento de Conexión
Requerimiento de conexión
Tras haberse completado el procedimiento de búsqueda ya se está listo para establecer una conexión LMP. En primer lugar el dispositivo emisor envía la primitiva LMP_host_connection_req.
Aceptación/rechazo
Procedimientos para paridad, autentificación y encriptación
Configuración completa
El dispositivo receptor recibe el mensaje y obtiene información sobre la conexión que se va abrir. Este dispositivo remoto puede aceptar o rechazar esa petición de conexión mediante una primitiva
Ahora ambos lados de la comunicación se intercambian datos sobre paridad, autentificación y encriptación para conocerse mutuamente.
Una vez establecidos todas las configuraciones necesarias, los dos dispositivos se mandan LMP_setup_complete. Después de esto, se procederá a la transmisión de los paquetes de los diferentes canales lógicos que emplea LMP.

## Slide 12: Protocolos Bluetooth-L2CAP
L2CAP es un protocolo que se encuentra por encima del anterior protocolo (LMP), se encarga de adaptar los protocolos superiores al protocolo de banda base.
Multiplexación de protocolos
L2CAP debe soportar multiplexación de protocolos, debido a que el protocolo de banda base es incapaz de distinguir a los protocolos de orden superior.
Banda Base
L2CAP
RFCOMM
TCS
SDP
Formato del paquetes L2CAP
L2CAP sigue un modelo de comunicación basado en canales. Un canal representa un flujo de datos entre entidades L2CAP en dispositivos remotos. Los canales pueden o no ser orientados a la conexión. Como se pude observar los paquetes tienen tres campos:
Especifica la longitud del campo de datos en bytes
Identificador de canal
Contendrá los datos recibidos y enviados a la capa red
Segmentación y reensamblado de paquetes largos
Los paquetes definidos en la banda base tienen cierta limitación de tamaño. Si se usa este tamaño de paquete con los protocolo de orden superior, resultaría un uso ineficiente del ancho de banda, debido a que los protocolos superiores están diseñados para trabajar con paquetes de tamaño mucho mayor.
Datagrama
Datagrama
Paq. L2CAP
Paq. L2CAP
f1
f2
f3
1
2
3
4
f1
f2
f3
1
2
3
4
Calidad de Servicio
L2CAP permite el intercambio de información teniendo en cuenta la calidad de servicio (QoS) esperada entre dos unidades Bluetooth y así monitorizar que no se violen los contratos de calidad de servicio existentes.
Podemos tener dos tipos de calidad de servicio o el de Best Effort (el mejor esfuerzo) o el llamado guaranteed. Las opciones configurables de calidad servicio son el ratio de tokens, latencia, tamaño del pozal, los picos de ancho de banda de la aplicación o las variaciones de retraso

## Slide 13: Protocolos Bluetooth-SDP
Servicios encontrados:
Servicio 1 Tipo A
Servicio 2 Tipo B
Buscando servicios…
Servicio 3 Tipo A
SDP proporciona un mecanismo que permite a las aplicaciones descubrir cuales son los servicios disponibles en su entorno y determinar las propiedades específicas de éstos. Los servicios disponibles cambian continuamente debido al dinamismo existente en el entorno

## Slide 14: Protocolos Bluetooth-RFCOMM
El protocolo RFCOMM permite emular el funcionamiento de los puertos serie sobre el protocolo L2CAP. Ante una configuración RFCOMM nos encontramos básicamente con dos tipos de dispositivos:
Tipo 1
Tipo 2
Se trata de dispositivos terminales de comunicación
Son aquellos que forman parte de un segmento de comunicación

## Slide 15: Perfiles Bluetooth
Radio
Banda Base
Gestor de enlace
Audio
HCI
L2CAP
RFCOMM
SDP
Ineficiente
Perfiles
Son un conjunto de mensajes y procedimientos para un situación de uso del equipo. Ventajas:
Permiten que no sea necesario implementar en un dispositivo toda la pila de protocolos,sólo los necesarios.
Aseguran la interoperabilidad entre varias unidades Bluetooth que cumplan los mismos perfiles
1) Perfil de acceso Genérico (GAP): Se encarga de procedimientos para el descubrimiento y establecimiento de conexión para unidades Bluetooth.
2) Perfil de Aplicación del descubrimiento de Servicio (SDAP): Define los procedimientos para descubrir servicios registrados en otros dispositivos
3) Perfil de Puerto Serie (SPP): Define los procedimientos para poder simular el puerto serie en los dispositivos Bluetooth
4) Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP): Este perfil define como los dispositivos Bluetooth deben soportar los modelos de intercambio de objetos